## Slide 1: NS系列 IP trace 抓包方法
领域集团渠道部
2018.11.23

## Slide 2
在使用IP设备的情况下，为了更好的分析问题，都需要提供Wireshark抓取的数据包，以下说明描述了如何对NS系列主机进行抓包。

## Slide 3
KX-NS1000

## Slide 4
KX-NS1000 Web Maintenance Console for maintenance
打开端口镜像功能
1. 点击Setup 按键
2. Network Service
3. Advanced Settings
4. Port Mirroring
1. IP address port
1.
2.
3.
4.

## Slide 5
KX-NS1000 Web Maintenance Console for maintenance
按照前页说明打开镜像后，通过PBX的数据会在MNT口镜像
PC直接连接MNT口
网络交换机
HUB或者带镜像功能的交换机
PC-A抓NS1000日志
PC-B抓NT话机日志
PC-A
PC-B
正常连接
PC安装使用Wireshark 抓包

## Slide 6
KX-NS300

## Slide 7
KX-NS300不支持像NS1000 一样的镜像功能
因此需要特殊的操作，进行抓包

## Slide 8
Global IP address
LAN 口
PC
U盘
请准备以下环境
NS300
网络
交换机
- 浏览器(Web-MC)
- 终端仿真软件(请使用Tera Term Pro)
- Wireshark 抓包软件

## Slide 9
操作流程
(1) 确定U盘正确安装
抓取的数据包将会保存在U盘，因此首先要要确认U盘已经正常安装，并识别。
Maintenance
未安装正确(未识别)
正常情况(已识别)
○
×

## Slide 10
(2连接终端仿真软件
需要使用终端仿真软件登陆命令行界面 开启相关功能
在“-”后输入‘login’.
键入“回车” 键
输入密码“1234”【默认】
使用Tera Term Pro
Notes: <number>

## Slide 11
注意
默认密码是1234，
如果修改，请输入修改后的密码
- LOGIN
Enter Password : ****
MRP>
初始密码1234
如果输入正确，将会看到以上界面

## Slide 12
(3) 开始/关闭 抓包
使用PKTTRC.命令来开启和关闭抓包
- LOGIN
Enter Password : ****
MRP>PKTTRC ON 2 0
MRP>PKTTRC OFF
例如:
开启LAN口抓包，并在重启后自动关闭
停止抓包

## Slide 13
(4) 卸载U盘，并拔出
请勿直接拔出U盘，
请在软件中先卸载U盘
然后在拔出

## Slide 14
(5)连接U盘到PC并分析数据
抓包的文件将保存在U盘根目录，文件命名规则如下：
tcpdump_HHMMSS.pcap
HHMMSS : 起始抓包时间

## Slide 15
4. 注意!
抓包的数据不包含RTP数据.